5.

param.m
clear; close all; clc; / P.Ts = 0.01; / P.u0 = 0; / P.w0 = 0; / P.q0 = 0; / P.theta0 = 0; / P.h0 = 0; / % Pitch attitude hold / P.delta_e_max = 30*pi/180; / P.e_theta_max = 10*pi/180; / a_theta1 = 0.668; / a_theta2 = 1.27; / a_theta3 = -2.08; / P.kp_theta = P.delta_e_max / P.e_theta_max * sign(a_theta3); / omega_theta = sqrt(a_theta2 + P.delta_e_max / P.e_theta_max * abs(a_theta3)); / zeta_theta = 0.707; % design parameter / P.kd_theta = (2 * zeta_theta * omega_theta - a_theta1) / a_theta3; / K_theta_dc = P.kp_theta * a_theta3 / (a_theta2 + P.kp_theta * a_theta3); / % Altitude hold using Pitch / P.Va0 = 830; / W_h = 20; % design parameter / omega_h = 1 / W_h * omega_theta; / Va = P.Va0; / zeta_h = 1; % design parameter / P.ki_h = omega_h^2 / (K_theta_dc * Va); / P.kp_h = 2 * zeta_h * omega_h / (K_theta_dc * Va); / P.theta_max = 45*pi/180;

altitude_hold_autopilot.m
function y = altitude_hold_autopilot(uu,P) / h = uu(1); / theta = uu(2); / q = uu(3); / h_c = uu(4); / t = uu(5); / if t==0 / h = P.h0; / theta = P.theta0; / q = P.q0; / end / [delta, x_command] = autopilot_uavbook(h_c,h,theta,q,t,P); / y = [delta; x_command]; / end / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% / % autopilot_uavbook / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% / function [delta, x_command] = autopilot_uavbook(h_c,h,theta,q,t,P) / %---------------------------------------------------------- / % longitudinal autopilot / theta_c = altitude_hold(h_c, h, P); / delta_e = pitch_hold(theta_c, theta, q, P); / %---------------------------------------------------------- / % create outputs / % control outputs / delta = delta_e; / % commanded (desired) states / x_command = theta_c; / y = [delta; x_command]; / end / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% / % Autopilot functions / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% / function delta_e = pitch_hold(theta_c, theta, q, P) / persistent error_d1; / if isempty(error_d1) % reset (initialize) persistent variables when flag==1 / error_d1 = 0; % _d1 means delayed by one time step / end / error = theta_c - theta; % compute the current error\ / error_d1 = error; % update the error for next time through the loop / delta_e = sat(... % implement PID control / P.kp_theta * error - ... % proportional term / P.kd_theta * q,... % derivative term / P.delta_e_max, -P.delta_e_max ... % ensure abs(u)<=limit / ); / end / function theta_c = altitude_hold(h_c, h, P) / persistent integrator; / persistent error_d1; / if isempty(integrator) % reset (initialize) persistent variables when flag==1 / integrator = 0; / error_d1 = 0; % _d1 means delayed by one time step / end / error = h_c - h; % compute the current error / integrator = integrator + (P.Ts / 2) * (error + error_d1); % update integrator / error_d1 = error; % update the error for next time through the loop / theta_c = sat(... % implement PID control / P.kp_h * error + ... % proportional term / P.ki_h * integrator, ... % integral term / P.theta_max, -P.theta_max ... % ensure abs(u)<=limit / ); / if P.ki_h~=0 % implement integrator anti-windup / u_unsat = P.kp_h * error + P.ki_h * integrator; / integrator = integrator + P.Ts / P.ki_h * (theta_c - u_unsat); / end / end / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% / % sat / % - saturation function / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% / function out = sat(in, up_limit, low_limit) / if in > up_limit, / out = up_limit; / elseif in < low_limit; / out = low_limit; / else / out = in; / end / end

Simulink Block diagram

Plots
h_c – yellow / h – blue

theta_c – yellow / theta – blue / delta_e